## Slide 1
<number>
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS
SAFETY is the number 1 value of the company!!! Louis Raspino, President & CEO

## Slide 2
<number>
1
A maioria de nós operamos veículos diariamente e quase nunca prestamos atenção a uma das mais importantes partes do veículo, os pneus
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS

## Slide 3
<number>
Infelizmente, a maioria de nós só mudará este mau hábito quando já for tarde demais.
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS

## Slide 4
<number>
Sabia que os pneus caducam 4 anos depois de data de fabrico e esta data está estampada no lado do pneu?
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS

## Slide 5
É fácil descobrir qual é a data de validade de um pneu, basta verificar o lado do pneu que vai encontrar um número impresso de 4 dígitos, isso indica a semana e o ano em que foi fabricado, a data de validade é de 4 anos depois.
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS

## Slide 6
<number>
Este numero indica que o pneu foi fabricado na 7a. Semana de 2007 o que é o mesmo que Fevereiro de 2007, isto significa que tem data de validade até Fevereiro de 2011
0 7 0 7
7a. Semana do ano “ Fevereiro”
Ano de fabrico 2007
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS

## Slide 7
<number>
Se utilizamos pneus caducados, é possível que estes rebentem e o resultado pode ser um acidente muito grave, inclusive fatal, seria um bom hábito inspeccionar os pneus para verificar se ainda não passaram a sua data de validade.
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS

## Slide 8
<number>
Outro ponto importante que nos escapa muitas vezes é o enchimento dos pneus, a maior parte das estações de serviço calibram os pneus para 28 PSI e se souberem que vai apenas andar em estrada, em muitos casos baixam a pressão para 24-26 PSI afirmando que vão “aquecer na estrada e a pressão subirá” NÃO O PERMITA
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS

## Slide 9
<number>
Na lateral do pneu, encontramos o valor máximo admissível para a pressão, alguns pneus têm apenas capacidade para a pressão máxima de 32 PSI, outros são projectados para 44 PSI e alguns mesmo 50 PSI. Verifique os pneus para ver qual é a máxima pressão que suportam e é uma prática aceitável manter a pressão ligeiramente abaixo desse valor.
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS

## Slide 10
<number>
MAX PRESS ACEITÁVEL
32 PSI 28 PSI
44 PSI 35 PSI
50 PSI 44 PSI
Diferentes pneus são projectados para diferentes pressões, você pode encontrar o valor máximo de pressão dos pneus num pequeno número próximo à jante sobre um dos lados do pneu, nunca poderá ultrapassar esta pressão
(44 psi) MAX PRESS
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS

## Slide 11
<number>
Uma pressão inferior ao recomendado faz aumentar a temperatura do pneu. Através de fotografias de infravermelhos obtidas em pneus a alta velocidade, verifica-se que o calor que produzirá danos aumenta na medida que a pressão do pneu diminui.
Baseado em Pneus tamanho P235/75/R15
PERIGO!!
O calor excesivo danifica os pneus
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS

## Slide 12
<number>
Outro ponto importante a considerar é a carga a que submetemos os nossos pneus, muitas vezes sobrecarregamos os veículos sem prestar atenção ao esforço que isto representa para os pneus, ao exceder a capacidade máxima de carga pode resultar na falha do mesmo e causar um acidente
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS

## Slide 13
<number>
Máxima Capacidade de Carga por Pneu
A tabela mostra o índice de carga e a máxima capacidade de carga por pneu em libras e quilos.
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS

## Slide 14
<number>
Load index 109 maximum load capacity 2271 lbs 1030 kg.
Índice de Carga 109 máxima capacidade de carga 2271 lbs. 1030 kg.
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS

## Slide 15
<number>
A velocidade para que um pneu que foi projectado é indicada por uma letra ao lado do índice de carga, a tabela mostra a gama de velocidade em Km/h e MPH
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS

## Slide 16
<number>
Muitos de nós já compramos pneus no passado e, quando nos perguntam de que tamanho queremos, socorremo-nos do pneu velho para obter essa informação, mas que significam esses números?
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS

## Slide 17
<number>
P 265 / 60 R 18
Pneu para veículo de passageiros
Largura do pneu em milímetros
Radial Tire
Pneu Radial
Relação da altura com a largura do pneu, 60% da largura neste caso
18 Inch Wheel
Jante de 18 Polegadas
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS

## Slide 18
<number>
RESISTENCIA À TEMPERATURA / TEMPERATURE RESISTANCE
As letras indicarão a resistência de um pneu ao calor. Estas classificam-se do mas alto para o mais baixo tal como A, B ou C
Simbolo Symbol | Area
A | Hot area Area Quente
B | Normal Area Area Normal
C | Cold Area Area Fria
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS

## Slide 19
<number>
TRACTION / TRACÇÃO
A tracção é a capacidade de um pneu para parar em pavimento molhado. Um pneu de maior graduação deverá permitir uma maior capacidade de parar o veículo numa via molhada, numa distância menor do que um pneu de um menor grau.. A tracção está classificada do mais alto para o mais baixo como “AA”,”A”, “B” y “C”
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS

## Slide 20
<number>
TREADWEAR / DESGASTE
Este numero indica o ritmo ao qual o pneu se desgasta, quanto maior for a graduação, mais tempo levará o pneu a desgastar-se. Por conseguinte, um pneu de graduação 400 deveria durar o dobro que duraria um de graduação 200
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS

## Slide 21
<number>
O QUE DEVEMOS SABER SOBRE OS PNEUS
Data de fabrico
Máxima pressão de enchimento
Tracção
Desgaste
Máxima capacidade de carga x pneu
Variação de velocidade
Resistência à temperatura
Tamanho do pneu
TIRE SAFETY
SEGURANÇA DOS PNEUS