## Slide 1
Notes: <number>

## Slide 2: ايمني
مهندس موسوي

## Slide 3: تعريف ايمني
ايمني حالت يا موقعيتي است كه انسان را از خطرات مادي و اخلاقي حفظ نمايد پس ايمني شرط اوليه بقاء حفظ و ارتقاء سلامت و آسايش همگان است.
چرا ايمني در بيمارستان اهميت دارد؟
حوادت بيمارستاني
خارجي (بيروني)= زلزله، سيل و ...
منشاء
داخلي (دروني)

## Slide 4: منشاء داخلي
ساختار بيمارستان
1- الوده بودن محيط بيمارستان
2- وجود مواد شيميايي عدم تحرك
3- اشعه يونساز بيمار
4- گازهاي طبي آمادگي خطرپذيري بالائي دارد
5- مواد قابل اشتعال مراجعين
6- برق گرفتگي پرسنل
7- سقوط
8- آتش سوزي

## Slide 5
پس ايمني كلامي بيش نيست زماني ايمني موثر است كه:
1- وجود طرح ايمني
2- آموزش
3- تمرين و ممارست
4- تعهد افراد
اگر ايمني رعايت نگردد = ارزش و اعتبار بيمارستان زير سوال مي رود

## Slide 6: تعاريف حادثه Accident
حادثه يک اتفاق غير قابل پيش بيني و بدون هدف است.
از نظر بهداشتي تصادف يا سانحه عبارتست از وقوع يک واقعه غير منتظره و غير ارادي که توسط عوامل خارجي بوجود مي آيدو موجب عوارض حاد و ناگوار مي گردد(اين تعريف بر مبناي نظرات کارشناسان سازمان بهداشت جهاني پيشنهاد شده است)
آسيب به دو دسته:
حوادث عمدي: خودکشي، کودک آزاري،ديگرکشي که از صدمات عمدي و يا با هدف است.
حوادث غير عمدي: شامل تصادف با وسائط نقليه،سقوط،غرق شدن،سوختگي،مسمويت
ويژگيهاي محيطي و رفتاري نقش موثري در شيوع حوادث دارند:
عوامل مربوط به شخص:سن، جنس،شغل،وضعيت تاهل،وضعيت اجتماعي و اقتصادي
عوامل مربوط به مکان و زمان:محيط از نظر فيزيکي،شيميايي،محيط، بيولوژيکي،زمان تصادف(شب...........)

## Slide 7: انواع حوادث:
1- سوانح ناشي از عوامل طبيعي مانند: زلزله، سيل آتشفشان و........
2- سوانح عمدي ساخته بشرمانند:جنگ،اغتشاشات اجتماعي و........
3- تصادف و سوانح به معناي اخص الف- تصادفات مربوط به ترافيک
ب- سوانح محيط کار
ج- سوانح داخل منزل و سوانح
ناشي از تفريحات
ايمني:
ايمني شرط اوليه بقاءو ارتقاء سلامت و آسايش همگان است. ايمني حالت يا موقعيتي است که افراد را در مقابل خطرات مادي و اخلاقي حفظ مي کند.

## Slide 8
1- برآورده شدن نيازهاي اوليه
براي دستيابي به سطح قابل 2- وجود اجتماعي سالم و صالح
قبول ايمني بايد شرايطي فراهم گردد 3- کنترل خطرات بيولوژيکي، فيزيکيوشيميايي
4- احترام به فرديت جسمي و روحي هرانسان
ومحافظت و حمايت از آن
حفاظت :safety
براي حفاظت معاني مختلفي بکار رفته و اينکه يک محل چقدرحفاظت شده است مطلق نيست بنابر اين مي توان گفت اگر يک عملي به طور عادي از هرگونه خطر عاري باشد ميگوئيم آن کار Safe يا بي خطراست.

## Slide 9
سازمان دهي حفاظت و ايمني
تدوين برنامه مدون ((اصول حفاظت و ايمني))
تشکيل کميته ايمني
اعضا کميته ايمني (بين 5 تا ده نفر) جلسات ماهي يکبار
1- يک نفر به عنوان مسئول يا دبير کميته (افسرايمني) ترجيحاً متخصص بهداشت
2- مدير بيمارستان
3- ميکروب شناس يک نفر
4- کارشناس آزمايشگاه يک نفر
5- سرپرست تاسيسات بيمارستان
6- مسئول خدمات
7-نماينده قسمت اداري
8- نماينده دفتر پرستاري
9- نمايندگاني از سازمان هاي آتش نشاني ،شهرداري،انرژي اتمي،اداره کل بهداشت محيط،سازمان حفاظت محيط زيست

## Slide 10
1-ايجاد امکان کارکردن افراددريک محيط حفاظت شده،ايمنيو استاندارد
2- تهيه جزوه راهنمابراي رعايت نکات ايمني و تعيين سياست و روشهاي ايمني
3-دريافت گزارش کليه حوادث ناشي از کار و تجزيه وتحليل آن حوادث
4- بازرسي و مداوم از شرايط کار و اعمال سياست هاي تنبيهي درباره افراديکه رعايت اصول ايمني رانمي نمايند.
5- تجديد نظر در سياستهاي ايمني در صورت لزوم و اعلام آن به همه کارکنان موسسه
6- تهيه و تدوين روشهاي لازم براي آموزش اصول ايمني از طريق تهيه پوستر ، ويدئو و نظاير آن
7- در بخش هاي تحقيقاتي در صورتيکه محققي خواسته باشدبا يک ماده شيميايي جديدکارهاي تحقيقاتي تازه اي انجام دهد قبل از انجام هرگونه کارهاي تحقيقاتي بايد مراتب را به کميته ايمني گزارش نمايدتامعيارهاي حفاظتي و محيط کار براي آن ماده ويا ميکروارگانيسم هاي مخصوص مشخص گردد.
وظايف کميته ايمني:

## Slide 11
8- مسئولان بخش ها ، روساي دپارتمانهاي مختلف ، سوپروايزر ها براي رعايت مقررات ايمني در مقابل کميته ايمني مسئوليت مستقيم دارندو کليه کارکنان موظف به قبول مسئوليت هاي خود در اين باره و ادامه آن در تمام مراحل کار مي باشند.
9-کميته ايمني و مديران سازمان موظف اند کليه امکانات کمک هاط اوليه را براي کارمندان خود طبق استاندارهاي بين الملي فراهم نمايند.
10- براي موارد فوري و اضطراري کميته ايمني موظف است يک سو کميته اضطراري Emergency suB- committee تشکيل دهد،نام،مشخصات،آدرس، و شماره تلفن گروه کميته اضطراري بايد مشخص و در دسترس همه کارکنان باشد.

## Slide 12: کميته اضطراري:
- براي تماس افراد بهتر است از سيستم هاي مخابراتي قابل حمل و نقل استفاده شود.
- براي موارد خط فوري مانند آتش سوزي، زمين لرزه و نظاير و نظايرآن برنامه ريزي کند.
- از گاهي کارکنان را به طور اتفاقي براي مواجه با خط آزمايش کند(انجام مانور)
- داشتن ارزيابي واقعي از اتفاقاتي که در بيمارستان رخ مي دهد.
- داشتن برنامه براي اتفاقات قابل کنترل و پيش بيني

## Slide 13
شاخصهاي بهداشت محيط و ايمني بيمارستان
آشپزخانه
زباله
رخشويخانه
فاضلاب
آب

## Slide 14: زباله
تعريف- طبقه بندي-جمع آوري و تفكيك- رفع= مديريت پسماندهاي بيمارستاني
1- تعريف و طبقه بندي: پسماندهاي بهداشتي و درماني شامل كليه پسماندهاي توليد شده بوسيله مراكز و موسساتي از قبيل: بيمارستانها- مراكز بهداشتي و درماني- آزمايشگاههاي تشخيص طبيو تحقيقاتي و ساير مراكز مشابه است.

## Slide 15: طبقه بندي زباله هاي بيمارستاني:
شامل 1- پسماندهاي عفوني كيسه زرد
2-پسماندهاي شيميايي جمع آوري و تفكيك كيسه زرد
1- خطرناك 3- پسماندهاي نوك تيز و برنده جعبه مقاوم (S.B)
4- پسماندهاي راديواكتيو (روش مخصوص با نظر سازمان انرژي اتمي)
2- شبه خانگي 1- زباله هاي معمولي بيمارستان (جمع آوري و تفكيك) كيسه مشكي

## Slide 16
1- كف و ديوار كاشي و محكم
2-داراي سيستم آب گرم و سرد
3- نبايد در معرض تابش افتاب باشد
شرايط محل نگهداري موقت زباله 4- دوراز دستر جانواران-حشرات و پرندگان باشد
5-امكان قفل شدن آن باشد
6-تحت نظارت بهداشتي و ايمني كامل باشد
7- ارتباط مناسب با بخش و در دسترس بودن
بازيافت زباله در بيمارستان ممنوع

## Slide 17
محیط مناسب بیمارستان در بهبود بیماران نقش مهمی ایفا می نماید لذا لازم است طراحان و راهبران بیمارستان کوشش زیادی در ایجاد محیطی امن و مناسب برای بیماران بنمایند.
مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران می گردد:
1- نور طبیعی، منظره و تهویه طبیعی:
وجود پنجره – مکان پنجره (وسط اطاق) راحت باز و بسته شدن پنجره – طراحی پنجره طوری باشدکه تابش مستقیم آفتاب را نداشته باشد.
2- نور مصنوعی: بهترین حالت نور ، نورغیرمستقیم است + چراغ مطالعه برای هر بیمار +چراغ خواب در هر اطاق
3- دما، رطوبت و تهویه مکانیکی : در صورتیکه تهویه طبیعی کافی نباشد از تهویه به صورت مکانیکی که دارای فیلتر ضد باکتری است استفاده گردد.
4- بهداشت محیط و کنترل عفونت
يکی از وظایف مهم در گروه پرستاری و واحد پشتیبانی پاکیزه نگهداشتن بخش ها (نظافت ، مطلوب نگهداشتن محیط )و کنترل عفونت بیمارستان می باشد.
شرایط مناسب محیط بیمارستان

## Slide 18
5- ایمنی در بخش های بستری
- ایمنی در مقابل آتش و دود
- ایمنی در برابر زلزله
- ایمنی پنجره ها ی بخش بستری
- ایجاد حفاظ در پنجره ها
- ایمنی در سیستم توزیع گازهای طبی
- ایمنی بیماران در موراد اورژانس
6- ایمنی در برابر صدای نامطلوب
-محل استقرار ساختمان بیمارستان : ساختمان بیمارستان نباید در کنار خیابان های پرسروصدا – کنار فرودگاه – ایستگاه قطار – بزرگراه و غیره ساخته شده - .... آینده نگری رعایت گردد.
- پوسته خارجی بیمارستان : داشتن عایق + دوجداره بودن پنجره ها
- سیستم های سرمایش و گرمایش و تخلیه هوا در بخش های بستری
- صدای ناشی از پخش موسیقی ، رادیو ، تلویزیون در اتاق های چند تختخوابی
- صدای ناشی از سیستم بهداشتی در بخش بستری
- فضایی که عملکرد داخل آن باعث تولید صدا می شود:( اطاق آبدارخانه – اطاق کار کثیف )
- انعکاس صدا و مصالح نازک کاری :(انجام عایق کاری)
مقررات سیستم مدیریت پرستاری در جلوگیری از صدای مزاحم در بخش : ملاقات واستفاده ازکفش بی صدا
- صدای ناشی از سیستم پیجینگ (paging) در بخش های بستری

## Slide 19: آتش سوزي در بيمارستان
مقدمه: ايمني بيمارستان در مقابل آتش سوزي يكي از فاكتور هاي مهم بيمارستان به حساب مي آيد زيرا آتش سوزي مي تواندخسارات جبران ناپذيري رابه پيكره بيمارستان وارد كرده و گاهاً متحمل خسارت جانبي نيز گردد. بنابر اين شناخت آتش و راه اطفاء آن و اصولي كه سبب پيشگيري آن شده بسيار مهم است و نهايتاً بايد بدانيم كه در هنگام بروز آتش سوزي چه نكاتي رعايت گردد.
٭ آتش:
آتش واكنشي شيميايي است كه بين ماد شعله ور واكسيژن رخ مي دهد بطور كلي سه عامل در ايجاد آتش سوزي نقش اساسي دارندكه بدون هر يك از آنها امكان ايجاد آتش وجود ندارد, آن سه عامل مهم عبارتند از:
٭ حرارت (گرما): درجه حرارت لازم جهت افروزش جسم
٭ سوخت: آنچه در شرايط ايجاد شده بسوزد.
٭ اكسيژن: كه درهوا هميشه بوده و هست.

## Slide 20
7- تسهیلات دیگر جهت آسایش و ایمنی بیماران
- تعداد تخت های اتاق های بستری چند تختخوابی : تعداد تخت 1، 2، 3، حداکثر چهارتخت
- فاصله تخت های بستری : (در بیمارستان آموزشی 250 سانتی متر و در بیمارستانهای غیر آموزشی 220 سانتي متر )
- امکانات تخت های بستری :( امکان تنظیم تخت – امکان اتصال پایه سرم – کنار تخت و غیره را داشته باشد-صندلی کنار تخت – میز غذا- کمد بغل تخت )
- سیستم احضار پرستار ساده و اینتر کام (intercom)
- امکان گوش دادن به رادیو،انتخاب کانال تلویزیون ، امکان استفاده از تلفن ، یخچال
- دستگیره های حفاظتی در حمام ها و سرویس های بهداشتی
- سرویس بهداشتی معلولان
- داشتن توری ، پرده برای پنجره ها
- کنجه لباس برای بیماران
- وجود گازهای طبی در اطاق بیماران
- طراحی اطاق روز بیماران : (دارای مبلمان – مجلات ، روزنامه ها و تلویزیون)
- طراحی اطاق بعنوان انتظار بیماران پذیرش شده یا ترخیص شده
- رنگ و فضای معماری بخش و استفاده از تزئینات مناسب ضروري است.
(National Health services) NHS (u.k Department
وابسته به وزارت بهداشت انگليس of Health) DH (National institute of Health) vih (u.s D.of Health and Human services) HHS
(Australia Department of Human services) DHS

## Slide 22
پيشگيري
1-تشکيل کميته ايمني
2- تمهيدات اجرايي و اتخاذ روشهاي مناسب براي پيشگيري آتش سوزي
3- رعايت اصول ايمني در محيط کار
4- آموزش وسيع به کارکنان
کنترل
رعايت موارد زير در هنگام
آتش سوزي ضروري است
1- اعلام به سازمان آتش نشاني
2-بلافاصله بايد سيستم اعلام خطر را به صدا در آورد .
3-بلافاصله بايد قسمتهاي نزديک به محل آتش سوزي را تخليه کرد.
4-شمارش پرسنل و بيماران
5-هر يک از کارکنان موظفند در اولين اعلام خطر منابع گاز و وسايل برقي را قطع نمايند.
6-تمام درب ها از جمله درب محل آتش گرفته را بسته واز جريان هوا جلوگيري گردد.
7-پرسنلي که مي توانند از خاموش کننده هاي دستي استفاده کنند اقدام نمايند.
8-جلوگيري از گسترش آتش سوزي
9-حفظ خونسردي براي پرسنل و مسئولين

## Slide 23
خاموش کننده ها
در سال 1189 قانوني از طرف مقامات شهر لندن به تصويب رسيد که در خانه هاي بزرگ بايد بشکه آب و نردبان آمده و سطلي پر از شن وجود داشته باشد.
در سال 1667 انجمن حقوقدان شهر لندن مقرر داشت که مردم بايد سطل شن، نردبان و تلمبه آب پاش برنجي کوچک در دسترس داشته باشند تا در موارد لزوم بتواننداز آن استفاده کنند.
در سال 1819 ناخدا باي........ در يارموث اولين خاموش کننده دستي را اختراع کردد.
در سال 1935 اولين خاموش کننده دو گالني آب و گاز CO به بازار آمد.
در سال 1957 پودر خاموش کن به بازار آمد.
بالاخر........ در سال 1964 خاموش کننده خودکار به بازار آمد.
تاريخچه
تعريف خاموش کننده دستي :
خاموش کننده دستي به وسيله اي گفته مي شود که براي مبارزه با آتش سوزي طراحي و ساخته شده و با حداکثر 14 کيلو ظرفيت مواد خاموش کن که يک نفر به راحتي قادر به حمل استفاده آن باشد از خاموش کننده هاي دستي براي حريق هاي کوچک و موضعي استفاده مي شود.

## Slide 24
انواع خاموش کننده ها
1- آب و گاز آب خالص + گاز CO برای تامين فشار مورد نياز
2- خاموش کننده هاي کف: کف صابون
3- خاموش کننده هاي پودري : کربنات سديم ، کربنات پتاسيم ،سولفات سديم و.........
4- خاموش کننده هاي محتوي گاز : گاز CO
5- خاموش کننده هاي مواد هالوژنه : (ترکيب چند گاز ) فلوئورکلروفرم ويد
مواردي را كه در خاموش كننده ها با يد در نظر گرفت :
1- تامين فشار
براي خارج شدن ماده خاموش كننده و پرتاب آن به طرف آتش نياز به فشار از طريق مختلف به شرح زير تامين مي گردد.
الف- فشار (گاز) حاصل از واكنش دو ماده شيميائي
ب- فشار يك گاز بي اثر(معمولاً ازت يا CO2 ) موجود در محفظه (فشنگ)
ج- فشار از طريق كمپرس كردن (فشردن)هوا به داخل بدنه و تحت فشار قراردادن آن
2- قدرت پرتاب
معمولاً بين 2 تا 7 متر در نظر گرفته مي شود.

## Slide 25: 3- زمان تخليه خاموش كننده ها
حداقل زمان تخليه در استاندارد انگلستان | حداقل زمان تخليه در استاندارد ايران | حجم ماده | وزن ماده
6 ثانيه | 8 ثانيه | 1 تا 3 ليتر | 1 تا 3 كيلوگرم
9 ثانيه | 10ثانيه | 3 تا 6 ليتر | 3 تا 6 كيلوگرم
12 ثانيه | 10 ثانيه | 6 تا 10 ليتر | 6تا 10 كيلوگرم
15 ثانيه | 15 ثانيه | بالاتر از 10 ليتر | بالاتر از 10 كيلوگرم
4- درصد تخليه
براي خاموش كننده هاي پودري 85 درصد , دستگاههاي محتوي آب يا كف يا CO2 و مواد هالوژنه 95 درصد
5- آزمايش فشار
براي اطمينان از وجود فشار كافي در خاموش كننده ها يا سيلندر ها بوسيله وزن كردن – فشار سنج يا بوسيله مانومتر انجام مي شود.

## Slide 26
6- اطلاعات
طبق استاندارد روي بدنه تمام خاموش كننده ها بايد توسط سازنده مشخصات زير حك يا نصب گردد.
نوع و طريقه كاركرد- شرح مواد داخلي – فشاريكه بدنه با آن آزمايش شده – سال ساخت- نام كارخانه سازنده
شماره استانداردي كه دستگاه طبق آن ساخته شده – نحوه تخليه – آزمايش بدنه – شرايط نگهداري – نوع حريق هايي كه دستگاه براي مبارزه با آن ساخته شده – در صورت موجود بودن خطرات احتمالي – نوع خطر

## Slide 27
جدول عوامل مهم منجر به آتش سوزي در بناهاي درماني
درصد | عوامل مهم آتش سوزي
23 | سيستم الكتريكي
18 | سيگار كشيدن
10 | اصطكاك دستگاهها
8 | گرم شدن بيش از حد مواد
7 | سطوح داغ، ديگهاي بخار، كوره و ...
7 | اجاقهاي آزمايشگاهي
5 | جرقه هاي ناشي از احتراق
4 | آتش سوزي خودبخود
18 | ساير مولدهاي حريق

## Slide 29: زلزله
بلاها و حوادث ناگهانی طبيعي نه تنها باعث مرگ عده زيادي مي گردد بلکه سبب بروز اشکالات عمده ای در مسائل اجتماعي ، بروز اپيدمي ها و مشکلات ناشي از فقدان مواد غذائي مي گردد.
سازمان بهداشت جهاني بلا را چنين تعريف مي کند:(هر حادثه اي که زيان اقتصادي، کشتار انساني و اختلال در سلامت يا عرضه خدمات بهداشتي را در مقياسي سبب شود که کمک غير معمول خارج از منطقه آسيب ديده را ايجاب کند)
مواردی که در هنگام موقع زلزله بايد رعايت کرد:

## Slide 31
عفونتهای بیمارستانی
عفونت های بیمارستانی :
- عفونت مجاری ادراری بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است حدود 40%
-عفونت زخمهای جراحی که معمولاً زخم 3 تا 7 روز بعد از عمل جراحی چرک در زخم ظاهر می شود در برخی موارد نیز 24 تا 48 ساعت بعد از عمل جراحی عفونت ظاهر می شود(حدود 20%)
-عفونت مجرای تحتانی تنفس 15%
-باکتریمی بیمارستانی 5%(استافیلوکوک- استرپتو کوک – سودوموناس – انواع قارچها )
- عفونت های پوستی 5%
- سایر 15%
کنترل عفونت بیمارستانی
اولین قدم تدوین برنامه مراقبتی است که بتوان موارد عفونتها را مشخص و تهیه نمود.
کنترل عفونت بیمارستانی اقداماتی است که به منظور ارائه خدمات بهداشتی و درمانی صحیح از طریق تدوین خط مشی ها ، کنترل و ارزشیابی عملیات انجام شده و آموزش مداوم و مستمر صورت می گیرد.

## Slide 32: برنامه مراقبتی موثر شامل موراد زیر است:
تهیه اطلاعات جامع از عفونت های رخ داده
تشخیص زود و به موقع شیوع عفونت به منظور امکان انجام اقدامات پیشگیری
حذف برنامه کنترلی غیر ضروری در کنترل عفونتهای بیمارستانی
آموزش کارکنان ، پزشکان در خصوص مسائل مرتبط با عفونت های بیمارستانی

## Slide 33
وظایف کمیته کنترل عفونت بیمارستانی
توجه به رعایت اصول بهداشتی
آموزش بهداشت
کنترل وسایل و تجهیزات بهداشتی
کنترل نظافت در کلیه بخشها
کنترل اتاق عمل وسایل و تجهیزات آن
همراهی و همکاری با پزشکان
جداکردن بیماران ضعیف ودر معرض خطر از سایر افراد
کنترل و آموزش روشهای ضد عفونی و طرز بکارگیری آنها
گزارش عفونتها ، پیدا نمودن منبع عفونت انجام مطالعات لازم
10. کنترل و بازرسی منابع احتمالی عفونتهای بیمارستانی
فلورانس نایتنگل : اولین شرط برای بیمارستانی آن است که بیماردر
آنجا آسیب نبیند.

## Slide 34: ايمني در ازمايشگاه
مقدمه
كار در آزمايشگاه , كاركنان را در معرض خطرات فيزيكي و شيميايي قرار مي دهد ،کار با ابزارهاي شيشه اي ،رفتن سوزن به درون پوست ،سوختگي هاي ناشي از اجسام داغ، آسيبهاي ناشي از آتش و يا برق،خطرات شيميايي، مواد سمي کار با مواد سرطان زا در آزمايشگاههاي ميکروبيولوژي با ارگانيسمهاي بيماريزا خود خطرات ويژه اي را در پي دارد، براي مقابله با خطرات فوق پيش بيني يک برنامه مدون ايمني در آزمايشگاه ضروري است که شامل پيشگيري و اجراي برنامه ايمني همراه با آموزش هاي علمي و مستمر مي باشد. براي اين منظور بايد از تجهيزات و تمهيدات ويژه اي استفاده کرده و پرسنل آزمايشگاه نيز بايد با کليه قوامين ايمني آشنا گردند.
منابع ايجاد خطر در آزمايشگاه
٭منابع انساني – مهمترين سرچشمه ايجاد خطر در آزمايشگاه پرسنل آزمايشگاه می باشد که به دليل عدم رعايت نکات ايمني مي توانند در بروز حوادث دخيل باشند.

## Slide 35
موارد شامل:
- عدم استفاده از وسايل حفاظتي مانند دستکش ، عينکهاي مخصوص و ماسک وغيره....
- عدم رعايت نظافت ، خوردن و آشاميدن و يا سيگار کشيدن در آزمايشگاه
- عدم دقت در کار در هنگام خستگي ، بيخوابي و امثالهم
- عدم دقت در هنگام کار با تجهيزات آزمايشگاهی
- عدم گزارش به سرپرست مربوطه در هنگام بروز يک حادثه در آزمايشگاه مثلاً شکستن پليتت هاي محيط کشت و نيستي ميکروب بر روي زمين
منابع ساختمانی و فيزيکي
- ساختمان آزمايشگاه بايد به صورتي باشد که امکان کنترل آن آسان باشد، فضاي آزمايشگاه، ميز کار ، ديوارها، سقف قسمت هاي روشنايي ، برق ، صدا، امکانات اطفاء حريق همه و همه بايد مطابق استاندارد باشد.
*منابع شيميايي
مانند مواد شيميايي آتش زا يا سوزاننده و سمي و امثالهم .........
*منابع بيولوژيک
مانند خلط بيمار ، ادرار ، مدفوع ، خون که داراي عوامل عفوني هستند.

## Slide 36
مقررات عمومي براي حفاظت در آزمايشگاه
- وجود دستور العمل دقيق در زمينه ايمني آزمايشگاه ، ايـــن دســتور العمــل ها مي تواندبصورت يک دفتر چه راهنما شامل:
نظافت شخصي ، شستشو، ضد عفوني ، استفاده از روپوش و وسايل ايمني (دستکش – عينک و غيره.......)پيش گيري از آتش سوزي دفع زباله ، پيشگيريهاي ويژه براي انتقال و کار با مواد عفوني ، گزارش حوادث (اعم از بريدگي ، سوختگي ، عفونت و.......)آموزش نکات ايمني ، تشکيل جلسات ماهانه ايمني، عدم استعمال دخانيات ، مواد خوراکي ، چگونگي تهيه ، جمع آوري ، نگهداري و توزيع خون و ساير فر آورده هاي آن، چگونگي نگهداري از حيوانات آزمايشگاهي ، روش نگهداري و ذخيره سازي نمونه ها ، قوانين و مقررات مربوط به کنترل و تنظيم وسايل و تجهيزات آزمايشگاه ، چگونگي نگهداري مواد شيميايي و محلولهاي خطر ناک و........

## Slide 37
(( استاندارد هاي ايمني در بخش راديولوژي ))
بطور کلي در يک بخش راديولوژي در سه مورد رعايت استاندارد و اصول ايمني را بايد در نظر گرفت:
1- حفاظت در برابر اشعه
2- ايمني تجهيزات و طراحي ساختمان
3- بهداشت عمومي
الف - حفظ ايمني در برابر اشعه
1- حفاظت در برابر اشعه ب- ايمني پرسنل در برابر اشعه
ج- ايمني بيمار در برابر اشعه

## Slide 38
الف- حفظ ايمني در برابر اشعه : بايد اتاق هاي اشعه در تمام ابعاد اعم از سقف، کف ديوارها و همچنين اتاقک کنترل ،سرب کوبي گردندتا افرادي که در راهرو ويا اتاق هاي مجاور قرار دارندمورد تابش اشعه قرار نگيرند.
اگر اطـــاق ها و درهاي پنچره روبه بيرون مي باشند بايد با توجه به موقعيت
ازشيشه هاي سربي و درها نيز سرب کوبي شوند.
ب-ايمني پرسنل در برابر اشعه:
پرسنل بخش راديولوژي بايد سعي کنند تا با رعايت موارد ايمني حداقل اشعه
دريافت کنند آنها با انتخاب روشها و شرايطي که حداقل اشعه را البته با حفظ
کيفيت کار توليدکنندو خود و بيمار را در معرض تابش کمتري قراردهند.
پرسنل بايد نهايت دقت را بکار ببرندتا از تکرار کليشه ها جلوگيري شود.
پرسنل بايد رژيم غذائي مثلاً استفاده روزانه از شير و نيز ساعات کار کوتاه ومنفصل را رعايت کنندتا اثرات اشعه دريافتي تبديل شود.

## Slide 39
- در بخش راديولوژي بايد جهت ثبت تعداد اشعه تابيده شده به كاركنان در دفتري ثبت گردد.
- پرسنل بخش راديولوژي بايد از مرخصي استحقاقي ساليانه خود استفاده نمايند.
ج- ايمني بيماران در برابر اشعه :
- ميزان پرتو تابش شده به بيمار تا حد امكان پائين باشد.
- در صورت لزوم بايد براي بيمار حفاظ سربي پوشانده شود.
- بيماران در هنگام راديوگرافي بايد كمال همكاري را نموده تا از تـكرار كليشه ها جلوگيري گردد.
- در مدت راديوگرافي از يك بينار , بيمار ديگري نبايد در اتاق اشعه به انتظار بنشيند.
- در مورد بيماراني كه قادر نيستن خود را تخت نگه دارند( كودكان , افراد پير) بهتر است از وسايل مكانيكي استفاده شود درغير اينصورت از بستگان بيمار با پوشيدن جليقه هاي سربي كمك گرفته شود.

## Slide 40
ايمني تجهيزات و طراحي ساختمان :
- يك بخش راديولوژي كامل بايد داراي سالم ترين , كاملترين و بروزترين دستگاهها باشد.
- دستگاههاي اشعه مدرن , بسيار گران هستند وبايد هميشه سعي شود از دستگاهها و ضمائم فرعي آن با احتياط استفاده شود.اپراتور بايد بروز هر گونه اشكالي را فوراً گزارش كند تا خسارت دستگاه به حداقل برسد.
- مسئولين مربوط بايد به طور منظم دستگاه و لوازم مربوطه را كنترل نمايند تا از كار مطلوب دستگاه مطابق استاندارد اطمينان يابند.
- سرويس مرتب دستگاه توسط سازنده يا وارد كننده الزامی است.
- نظافت و پاكيزگي دستگاه بخصوص دستگاههاي پر تابل هنگام استفاده در اطاق عمل و ساير بخشها براي جلوگيري از عفونت الزامي است.
- در مورد طراحي ساختمان موارد زير ضروري است:
- طراحي بخش بايد به گونه اي باشد كه بيماران و همراه آنان كمترين برخورد را با هم داشته باشند. بطور مثال طراحي راهروي ورود و خروج جداگانه
- محل نصب تجهيزات و دستگاههاي داخل اطاق بايد به گونه اي طراحي شوندكه بيشترين كارائي را داشته باشند.
- تاريكخانه بايد از اتاقهاي توليد اشعه دور باشند.
- بايد تهيه مطبوع مناسب براي همه اتاقها نصب گردد.

## Slide 41
- سرب كوبي اطاقها(كف – سقف- ديوارها),تعبيه شيشه سربي ودرهاي سربي
- لازم محل استراحت پرسنل دور از اطاق توليد اشعه باشد.
- موقعيت و طراحي بخش راديولوژي بايد مورد تائيدسازمان انرژي اتمي قرارگيرد.
- پرسنل راديولوژي براي كنترل اشعه دريافتي بايد از فيل بچ استفاده نمايند.
- پرسنل بايد در طي پرتونگاري در مورد خود , بيمار و در صورت لزوم براي همراه بيمار از وسايل محافظ مانندروپوش , گرنبندوغيره .......... استفاده نمايد.
- مواردي كه از دستگاه راديولوژي پر تابل استفاده مي شود بايد از جليقه هاي حفاظتي استفاده شود.
- پرسنل زن در راديولوژي در هنگام بارداري بايد كاملاً شرايط حفاظتي را رعايت نمايند.
- پرسنل بخش راديولوژي حداقل سالي يكبار تحت آموزشهاي مربوط به خطرات اشعه و روشهاي پيشگيري از آن قرار گيرند.

## Slide 42
بهداشت عمومي
پرسنل در هنگام کار بايد از روپوش تميز و سفيد استفاده کنند.
در هنگام کار بايد از دستکش هاي يکبار مصرف و در صورت نياز از ماسک استفاده کنند ، بخصوص بيماراني که از بخش عفوني مراجعه کرده باشند.
پرسنل بخش ، بخصوص وسايلي که با بيماران در تماس بوده بايد تميز و ضد عفوني گردد.
پرسنل بايد در دوره هاي معين و در برابر بيماريهاي مختلف واکسينه شوند.
ضايعات بخش که اکثراً زوايد و ضايعات بسته هاي فيلم و مايعات ظهور و ثبوت مي باشد بايد به روش مناسب جمع آوري شوندوآنها را به طور بهداشتي بازيافت کرد.

## Slide 43
واحد آشپزخانه
يکي از واحد هاي تاثيرگذاردر بيمارستان آشپزخانه بيمارستان است که ميتواند نقش بسيار عمده اي در رضامندي بيماران و پرسنل ايفاء نمايد.
به لحاظ وجود بيماران بايد تهيه و پخت غذامطابق شرايط بيماران فراهم گرددکه غذاي معمولي نيز براي پرسنل و بيماراني که شرايط عادي دارندسرو مي گردد.
يک آشپزخانه خوب بايد شرايط زير را دارا باشد:
1- به لحاظ ساختار و تجهيزات
2- داشتن پرسنل مجرب (اعم از سرآشپز – آشپز -خدمه و غيره)
3- استفاده از مواد اوليه مناسب
4- نظارت مستمر کارشناس تغذيه
5- داراي برنامه غذايي مناسب مطابق فصل و تنوع در غذاها

## Slide 44
شرايط عمومي ايمني در آشپزخانه بيمارستان
1- شرايط محيطي و فيزيکي
- بهتر است آشپزخانه از قسمت هاي اصلي بيمارستان مجزا باشد.
- ديوارکف آشپزخانه از سراميک قابل شستشو باشد( حداقل تا 80/1 ) و ارتفاع آشپزخانه مناسب باشد،در ضمن کف آشپزخانه بايد داراي راه آب مناسب باشد.
- کليه دربها و پنجره آشپزخانه بايد داراي توري باشد.
- امکانات اطفاء حريق (کپسول آتش نشاني – شلنگ آب و غيره..)الزامي است.
- جعبه کمک هاي اوليه در دسترس باشد.
- کليه تجهيزات آشپزخانه بايد 25% مساحت آنرا اشغال نمايد.
- آشپزخانه و کليه اجاقها بايد داراي هواکش و هود باشند.
- بايد قسمت هاي آلايش سبزي و همچنين آلايش و آماده سازي گوشت مجزا باشد.
- قفسه بندي مواد آشپزخانه با ارتفاع 45cm
- وجود رختکن – سرويس بهداشتي مناسب و حمام الزامي است.
- بهتر است محل پخت کباب مجزا بوده و همچنين غذاي رژيمي در محل مخصوص باشد.
2- شرايط پرسنلي
- نظافت و رعايت بهداشت فردي الزامي است.
- داشتن کارت بهداشتي پرسنل الزامي است.
- انجام معاينات دوره اي الزامي است .
- سمپاشي دوره اي الزامي است.
3- شرايط تجهيزاتي
- بهتر است کليه ظروف استيل باشد.
- وجود يخچال ، سردخانه صفرو زير صفر
- داشتن دستگاههاي گرم کننده و نگهدارنده غذا
- وجود کليه تجهيزات مربوط به آشپزخانه (چرخ گوشت و غيره...)

## Slide 45: ايمني رخشويخانه
تعريف: رخشويخانه بيمارستان: واحدي است كه با استفاده از نيروي انساني و تجهيزات مربوطه (لباسشوئي- خشك كن- اتوي بخار و غيره ...)
وظيفه شستشوف ضد عفوني و تامين كننده و توزيع البسه و كليه لوازم پارچه اي را بعهده دارد. در عين حال اگر بدرستي و با رعايت استاندارد از اين مكان استفاده نشود مي تواند محل مناسبي براي انتشار عفونت هاي ميكروبي باشد. بنابراين رعايت ضوابط ايمني و بهداشتي در اين واحد بسيار ضروري است.
لنژري Lingerie
يك واژه فرانسوي است و امور مربوط به ملحفه و توليد آن، اتاق اتوكشي و اتاق دوخت و دوز است.
ملزومات پارچه اي (دستمال و غيره) Linge
جامه اي-Linger, ere
اهميت رخشويخانه
به لحاظ بهداشتي
به لحاظ اقتصادي
بالا رفتن كيفيت خدمات بيمارستاني
به لحاظ رضايت بيمار

## Slide 46: استاندارد مربوط به رخشويخانه
1- بهتر است محل رخشويخانه از ساختمان اصلي بيمارستان جدا بوده و فضاي كافي در نظر داشت اين فضاها شامل (فضاي شستشو- فضاي آبگيري- خشك كن- اتوكشي- بسته بندي- دوخت و دوز و غيره ...(0/5 متر به ازاي هر تخت)
2- اين واحد نبايد در مسير رفت و آمد بيماران، مراجعين و كاركنان باشد.
3- رعايت به لحاظ مقاوم بودن ساختمان، نور و روشنايي، تهويه هوا، رطوبت و غيره
4- براي رخشويخانه بايد ارتفاع كافي در نظر گرفت و ديوارهاي آن تا سقف كاشي شده و كف آن نبايد لغزنده و غيرقابل نفوذ باشد.
5- محل ورود و خروج البسه و پارچه هاي شستشو شده و شستشو نشده مجزا باشد.
6- محل البسه و پارچه هاي عفوني با غير عفوني مجزا باشد
7- ايجاد سيستم مناسب فاضلاب و در نظر گرفتن شيب كافي براي رفع فاضلاب و شستشو ضروري است.
8- آموزش مستمر كاركنان
9- داشتن كارت معاينه بهداشتي براي كاركنان رخشويخانه ضروري است
10- نصب سيستم اطفاء حريق ضروري است

## Slide 47
مهمترين فاکتور هاي ايمني در محيط اطاق عمل
درجه حرارت
21-18 درجه سانتيگراد
تهويه
براي برطرف ذرات سمي گازهاي نصر بيهوشي
نور
نور ذخيره کننده باشد
رنگ
رنگ هاي نرم وسردمثل آبي يا سبز
صدا
اطاق عمل بايد کاملاً ساکت وصداهاي اضافي خطر ناک است
ايمني بيماران و پرسنل در مقابل اشعه
ايمني الکتريکي
1-حفاظت بيمران و پرسنل در برابر آسيبهاي الکتريکي
2- حفاظت الکتريکي دستگاههادر برابر نقص ها ناشي از الکتريسيته
حفاظت در مقابل مواد بيولوژيکي وضايعات عفوني
ايمني در مقابل خطرات ناشي از دود جراحي دود ناشي از برش- انعقاد و تبخير بافت ها استفاده از الکترو سرجي يا ليزر
خطرات ناشي از آلرژي و حساسيت ها
خطرات دستگاه توليد مثل درمردان وزنان
اشک ريزش
سردرد
تهوع واستفراغ
التهاب راه هوايي
برونشيت مزمن

## Slide 48
ايمني اطاق عمل
يعني : حفاظت از بيماران و کارکنان در مقابل خطرات ناشي از شرايط محيط ،عمل جراحي و تضمين استاندارد ايمني،رعايت قوانين و نهايتاً افزايش کارايي و اثر بخشي.
فضاي اطاق عمل
- تمرکز کليه اطاقهاي عمل در يک بخش وشامل:
اطاق پذيرش بيمار – اطاقــهاي تعــويض – انــبارها – فضاي ريکاوري- اطاق کارکنان – اطاق اسکراب- اطاق لوازم مصرفي و غير مصرفي-اطاق عمل اورژانس
استقرار اطاق عمل بهتر است در نزديکي بخش I.C.U و استرليزاسيون مرکزي باشد.
تعداد اطاقهاي عمل به ازاي هر 25 تخت جراحي يک اطاق عمل لازم است مثلاً يک بيمارستان 150تخت 6 اطاق عمل + يک اطاق عمل اورژانس لازم است.
اندازه اطاق عمل حدود 33 متر البته براي اطاق عمل قلب و مغز و اعصاب بهتر است که تا 50 متر با شد يا يک گروه بزرگ تجهيزات اختصاصي را در خود جاي دهد.
ديوارهاي اطاق عمل بهتر است قابل شستشو، ضد رطوبت، صاف و براق، کم رنگ بدون چسبندگي و ضد الکتريسيته باشد،کف اطاق عمل نيز از کفپوش آنتي استاتيک پوشيده شود نور اطاق عمل بهتر است از لامپ مهتابي سقفي (فلورسنت)استفاده گردد.
اطاق عمل بايد داراي سيستم تهويه و هواساز مجزا و ضد ميکروبي باشد.
درجه حرارت بين 18تا 21 درجه سانتيگرادباشد.
ساير تسهيلات:گازهاي بيهوشي – ساکشن و اکسيژن سانترال- دستگاههاي بيهوشي – چراغ سياليتيک – دستگاه کوتر- نگاتوسکپ و........
بهتر است براي برقراري ارتباطات و ارسال پيام ها و دستور العمل هاي ضروري وهر کدام از اطاقهاي عمل از طريق بلند گو به اطاق کنترل متصل گردد. که سيستم کنترل نيز به بخش هاي I.C.U ،بانک خون، آزمايشگاه و راديولوژي متصل باشد،استفاده از سيستم مداربسته

## Slide 49
شرايط عمومي ايمني در بخش اورژانس
يکي از واحد هاي بسيار حساس و مهم هر بيمارستان واحد اورژانس آن است به تعبيري قلب هر بيمارستان بخش اورژانس مي باشد، لذا به همين دليل از هر لحاظ کامل باشد.
- بهترين و دسترس ترين فضا
- بهترين امکانات (تجهيزات پزشکي و غير پزشکي)
- بهترين وورزيده ترين پرسنل
- خدمات پزشکي بايد در کوتاه ترين زمان ممکن به بيماران برسد.
الف:تسهيلات فيزيکي
1- مساحت اورژانس نسبت به کل بيمارستان بايد مطلوب باشد(5% فضاي بيمارستان)
2- مشخص شدن فضايي براي استقرار وسايل نقليه امدادي در حالت آماده باش
3- وجود سيستم اعلام حريق ، اطفاءحريق و همچنين نصب کپسول آتش نشاني
4- داشتن راههاي ورود و خروج اضطراري به سمت خارج از بيمارستان
5- دسترسي به اورژانس از خارج از بيمارستان
6- داشتن سيستم فاضلاب مناسب،نور وروشنايي و داشتن تهويه مناسب و سيستم گرمايش و سرمايش
7- امکان دسترسي شبانه روزي به پرسنل فني و تاسيساتي براي مواجهه اشکلات
8- داشتن اطاق ايزوله جهت بيماران عفوني
9- داشتن اطاق عمل اورژانس براي اعمال سرپايي با تجهيزات کافي

## Slide 50
10- داشتن اطاق پانسمان و اطاق گچ گيري و اطاق CPR(cardiac pulmonary resuscitation + C.P.C.R ( cerebral)
11- داشتن فضاي مناسب در اطراف تختها ( به ازاي هر3 تخت20متر فضا)
12- نصب تابلو و علائم راهنمايي و همچنين هشداردهنده براي بيماران
13- وجود برق اضطراري (ژنراتور) مخصوص اورژانس
14- وجود امکانات رفاهي (دستشوئي،تلفن........)
ب: تسهيلات تجهيزاتي و داروئي
1- قفسه نگهداري دارو و تجهيزات که موجودي داروها هر ماه چک شود.
2-ترالي اورژانس
3- الکترو شوک،ECG ، ساکشن پرتابل، دستگاه بيهوشي ،ونتيلاتور و غيره......
4- تخت C.PR
5- وجود اکسيژن سانترال و ساکشن سانترال
6- لوازم مصرفي پزشکي شامل:سرنگ ، سوزن ، آنژوکت، اسکالپ وين NGtube ،Air way آمبوبگ، لوله تراشه ، دستکش، انواع بخيه،انواع سرم
داروها: آمپول آدرنالين، داروهاي مخدر(پتدين،مرفين و......) انواع قطره هاي چشمي ، پمادهاي سوختگي

## Slide 51: انبار
يكي از واحدهاي مهم بيمارستان است
محل ذخيرهسازي مواد، منابع، تجهيزات و لوازم مصرفي است
تعريف انبارداري:
محل جلوگيري صحيح و شايسته كالاست (آسيب ديدگي، معيوب شدن جلوگيري گردد)
عبارتست از دريافت كالا از خارج يا قسمتهاي مختلف سازمان، نگهداري و تحويل به واحدهاي مختلف بر اساس ضوابط موجود
طبقه بندي انبارها
1- انبار مواد غذايي (مواد غذايي يخچالي- مواد غذايي خشك و مواد غذايي سردخانه اي) كالاهاي فاسدشدني
2- انبار لوازم اداري
3- انبار لوازم مصرفي و تجهيزات
4- انبار داروخانه (شمال داروهاي يخچالي و داروهاي سمي و مخدر)
5- انبار پارچه و لباس
6- انبارهاي فله اي، كه مقررات ويژه اي را مي طلبد
7- انبار كالاهاي خاص كه مقررات ويژه اي را مي طلبد (مواد شيميايي سمي يا مواد قابل اشتعال)
8- انبار كپسول اكسيژن

## Slide 52: مقررات عمومي ايمني در انبارها
1- محل انبار بايد در واحد جداگانه از شاختماني اصلي بيمارستان باشد.
2- ديوار و كف انبار بايد ضد حريق و در مواردي از تيغه هاي بتوني و ضد حريق استفاده شود.
3- مساحت انبار بايد بر اساس استاندارد و مطابق با تعداد تخت بيمارستاني باشد (1-2/8 متر براي هر تخت)
4- حمل و نقل و ورود و خروج كالا به سهولت امكان پذير باشد
5- رعايت فاصله، نظم و چيدمان صحيح كالاها ضروري است (شامل تهيه شناسنامه براي كالاها و قفسه بندي ...)
6- رعايت نكات مربوط به تهويه هوا، درجه حرارت، نور و روشنايي و سرو صدا الزامي است
7- رعايت نظافت و بهداشت
8- حفظ و انجام موارد ضد سرقت و ايمني (نصب حفاظ و سيستم ها هشدار دهنده، بيمه و غيره ..)
9- رعايت ضوابط مربوط به جلوگيري از آتش سوزي (نصب سيستم اعلام حريق، بيمه آتش سوزي و همچنين نصب انواع كپسولهاي آتش نشانس و غيره ..)
10- كنترل ادواري از جهت ايمن سازي انبارها، شرايط نگهداري كالاها، تاريخ مصرف، گذشت زمان و غيره
11- آموزش كاركنان
12- نصب علائم راهنما و همچنين علائم هشداردهنده )استعمال دخانيات ممنوع، خط و آتش سوزي و غيره ...)
13- قفسه هاي نگهداري مواد داراي برچسب مشخص كننده لازم باشد
14- در انبار بايد به سمت بيرو باز باشد