## Slide 1: ايمني 2
مهندس موسوي

## Slide 2: شرايط عمومي ايمني در تاسيسات بيمارستان
تاسيسات بيمارستان شامل
لوله كشي، سيستم سرمايش و گرمايش، تهويه، روشنايي، سيستم بخار، برق و برق اضطراري، چيلر، هواسازها، لوله كشي گاز هاي طبي، آب، منبع ذخيره آب، تاسيسات بهداشتي و غيره ....

## Slide 3: مخاطرات مربوط به تاسيسات  (مشهود)
مخاطرات الكتريكي: برق گرفتگي + شوك الكتريكي
سوختگي: سوختگي ناشي از حرارت و بخار+ سوختگي ناشي از آتش سوزي و انفجار
سقوط از ارتفاع
آسيب هاي ناشي از ماشين آلات و ابزار دستي (انداختن ابزار كار و اشياء)
آسيب هاي ناشي از جوشكاري (جوش زدگي چشم)
آسيب هاي ناشي از صدا

## Slide 4: خطرات شغلي در تاسيسات بيمارستان (نامشهود)
1- وجود كار بصورت شيفتي
2- استرس منجربه بيماري  ناتواني مرگ
3- واكنش هاي غيرارادي

## Slide 5: شرايط عمومي ايمني براي آسانسور
تعريف: آسانسور وسيله اي است كه براي جابجائي نفر (مسافر- بيمار) و يا بار در طبقات از‌آن استفاده مي گردد.
آسانسور از قسمت هاي زير تشكيل شده است:
كابين
چاه آسانسور
تابلوي برق يا تابلوي كنترل آسانسور
سيستم ترمز ايمني (سيستم پاراشوت)
درهاي طبقات
كليدهاي كابين و طبقات
كنترل كننده مكانيكي سرعت (گاورنر)
موتورخانه
ساير (ضربه گير (بافر)- كابل شير اطمينان- كليد آتش نشاني و غيره و ...)

## Slide 6: شرايط ايمني
1- نصب تابلوي اعلام ظرفيت آسانسور كه مشخص كننده تعداد نفرات استفاده كننده باشد.
2- وجود راهبر در آسانسور
3- نصب روشنائي مناسب در كابين و چاه آسانسور، تهويه مناسب، نصب تلفن براي ارتباط، نصب آژير اعلام خطر، نصب سيستم اطفاء و اعلام حريق
4- ايجاد دريچه خروج اضطراري
5- كنترل فني دوره اي تمام قسمتهاي آسانسور (كابين- چاه آسانسور- كابل و ....) و تهيه چك ليست
6- انجام بيمه حادثه براي آسانسور
7- نصب فنرهاي مخصوص براي كاهش خطرات مربوط به سقوط

## Slide 7
8- ورود و خروج افراد به آسانسور ها و طبقات بايد به راحتي صورت پذيرد.
9- در بيمارستانها بايد آسانسور بيمار بر با آسانسور نفر بر مجزا باشد.
10- آسانسور بيمار بر بايد بزرگ و براي استفاده برانكارد و يا تخت بيمار پيش بيني گردد.
11- فضاي كافي براي انتظار افراد در وروديها و خروجيها در نظر گرفته شود.
12- چاه آسانسور بايد صاف و از مصالح مقاوم ساخته شده و از محل فوق نبايد لوله هاي آب و غيره و كابل عبور نمايد.
13- نصب دستور العمل در كابين آسانسور براي مواقع اضطراري لازم است.
14- در صورت بروز هرگونه اشكال، آسانسور نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

## Slide 8: عواملي كه سبب افزايش حادثه در محيط كار مي گردد
الف- شرايط و محيط كار:
  1- روابط نامناسب بين كارگر و كارفرما
  2- ساعات كار زياد
  3- نامناسب بودن حقوق
  4- خستگي جسمي و روحي
ب- استعداد حادثه

## Slide 9
ج- شرايط فيزيولوژيكي
1- بعضي از كارگران بيماري خود را پنهان مي كنند (به لحاظ ديد- ناراحتي گوش- صرع و امثالهم ...)
2- ضعيف و ناتوان بودن
د- عدم آموزش
ر- عدم تهيه وسايل حفاظتي (گوشي حفاظتي- عينك حفاظتي- دستكش- كفش هاي مخصوص- لباس مخصوص كار حرارت و رطوبت و غيره ...)
و- اطلاع رساني (نصب تابلوي راهنما- تهيه انواع دستورالعمل هاي و بخشنامه هاي ايمني)
تجهيزات حفاظت فردي + PPE=Personal protective Equipment

## Slide 10: وظيفه مديران
همه موارد بالا را فراهم كند تا كارگر با احساس آرامش و اطمينان كار كند.
مديريت بايد به فكر صيانت كارگران باشد و در مقابل آنان احساس مسئوليت كند.

## Slide 11: حوادث ناشی از کار در بيمارستان
نيروي انساني شاغل در بیمارستانها را مي توان به دو دسته عمده تقسيم کرد:
پرسنل پزشکي و پيراپزشکي
پرسنل غير پزشکي ( اداری – مالي- خدماتي و ...)
مهمترين نکاتي که در ارتباط با حوادث شغلي در بيمارستانها از نظر محيط فيزيکي باید رعايت گردد:
تناسب ساختمان با فعاليت واحد و پيش بيني فضاهاي لازم
سهولت گردش کار درساختمان
رعایت نکات ايمني ، بهداشتي و رفاهي
پيش بيني طرح توسعه ساختماني برحسب گسترش هاي آتي در سازمان

## Slide 12: حوادث ناشی از کاردرمورد پرسنل غير پزشک مربوط به:
کارکنان لنرژي
کارگران نظافتي و باغبانها
باربران و بيماربران
پرسنل تأسيسات
پرسنل نگهباني
کارمندان اداری
کارکنان آشپزخانه

## Slide 13: جدول حوادث ناشي از كار
بيماريهاي شغلي | حوادث شغلي |  | نوع سرويس
 | الف- سرويس غذايي بيمارستان |  | 
زخم هاي عفوني كمردرد | بريدگي در اثر وسايل تيز و نوكدار جراحت در اثر خرده هاي استخوان حوادث مربوط به باربري | 1- قصابها | 
عفونتهاي استافيلوكوكي پوست آسم نانوايان | سوختگي حوادث مربوط به باربري | 2- نانواها | 
- اگزماي ايجاد شده توسط مواد ظرفشويي | سوختگي ها بريدگي در اثر وسايل تيز و نوكدار | 3- آشپزها و كمك آشپزها | 
- اگزماي ايجاد شده توسط مواد ظرفشويي | حوادث مربوط به باربري افتادن و زمين خوردن سقوط اشياء سنگين روي قسمتي از بدن | 4- شويندگان ظروف و متصديان توزيع غذا | 

## Slide 14: جدول حوادث ناشي از كار
بيماريهاي شغلي | حوادث شغلي | نوع سرويس
 | ب- سرويس و نگهداري ساختمان و فضاي سبز | 
درماتيت هاي ناشي از مواد سيماني | سقوط | 1- بناها، سنگ كارها، كارگران ساختمان
كزاز مسموميت با حشره كش ها | بريدگي تماس با حشره كش ها | 2- باغبانها
مسموميت ناشي از سرب مسموميت ناشي از آرسين | افتادن سقوط كردن آسيب هاي ناشي از كاركردن با ابزارهاي دستي قرار گرفتن در معرض آرسين | 3- لوله كش ، كانال ساز و كمك مكانيك
مسموميت ناشي از بنزن و مشتقات آن اگزماي تماسي | افتادن و سقوط كردن | 4- نقاش ها
- درماتيت هاي ناشي از رنگ، روغن جلا و مواد حساسيت زاي صنعتي | آسيب هاي ناشي از ماشين هاي تجاري | 5- نجارها

## Slide 15: جدول حوادث ناشي از كار
بيماريهاي شغلي | حوادث شغلي | نوع سرويس | 
 | ت- سوريس هاي عمومي |  | 
- اگزما بواسطه مواد شوينده و ضدعفوني كننده | قرار گفتن در معرض مواد عفوني و آلوده بريدگي با اشياء تيز و نوكدار قرار گرفتن در معرض مواد ضدعفوني كننده سوختگي ناشي از بخار |  | 1- كاركنان لنژري
عفونت بيمارستاني آسم ناشي از گرد و غبار | قرار گفتن در معرض آلودگي هاي بيولوژيك قرار گرفتن در معرض آلودگي هاي شيميايي قرار گرفتن در معرض مواد ضد عفوني كننده بريدگي در معرض گرد و غبار بريدگي با اشياد تيزو نوكدار ليزخوردن و افتادن و سقوط |  | 2- كارگران نظافتي بيمارستان
عفونت بيمارستاني دردهاي مربوط به پشت و كمر دردهاي مربوط به وضع ستون فقرات | -حوادث ترافيكي و برخوردها حوادث مربوط به باربري كمردردهاي ترومايي و ناگهاني |  | 3- باربران و بيماربران

## Slide 16: جدول حوادث ناشي از كار
بيماريهاي شغلي | حوادث شغلي |  | نوع سرويس
 | پ- مهندسين و تكنسين هاي نگهداري تاسيسات |  | 
-فوليكوليت - اگزما بواسطه تري كلر و اتيلن و ديگر حلال ها | آسيب هاي ناشي از ابزار دستي آسيب هاي ناشي از ماشين آلات آسيب هاي ناشي از جسم خارجي در چشم آسيب هاي ناشي از جوش زدگي در جوشكاري | 1- مهندسين و تكنسين هاي نگهداري تاسيسات | 
عوارض مربوط به مسموميت مونواكسيد كربن | - سوختگي مسموميت حاد مونواكسيدكربن | 2- مهندسين و تكنسين هاي سيستم هاي حرارتي | 
 | - سقوط - برق گرفتگي | 3- برقكارهاي و تكنسين هاي برق | 

## Slide 17: جدول حوادث ناشي از كار
بيماريهاي شغلي | حوادث شغلي | نوع سرويس
 | ث- سرويس هاي اداري | 
 | مورد ضرب و شتم قرار گرفتن | 1- دربان و نگهبان
كمردرد دردهاي مربوط به پشت و گردن التهاب تاندون مچ |  | 2- كارمندان اداري و اپراتور ماشين هاي الكتريكي
 |  | 3- متفرقه
انواع عفونت | بريدگي جراحت از نوع سوراخ شدگي كمردردهاي ناگهاني | 1- كاركنان سردخانه و آزمايشگاه پاتولوژي

## Slide 18: حوادث غير مترقبه
دستوالعمل
ارائه طرح براي مديريت بحران در بيمارستانها در زمان احداث
ارائه الگو مديريت بحران براي بيمارستانها در حوادث غير مترقبه
مقدمه:
بحرانها ناشي از حوادث غير مترقبه تاصيرات زيادي را بر جامعه مي گذارد. اين حوادث مي تواند سبب از دست رفتن جان تعداد زيادي شده و يا سبب مصدوميتها و معلوليت ها و همچنين زيانهاي اقتصادي فراواني را گردد (در طول 20 سال حوادث غير مترقبه در جهان سبب شده حدود 3 ميليون نفر جان باخته و 800 نفر آسيب و خسارت ببينند) كشور ما رديف ده كسور حادثه خيز است.

## Slide 19
با توجه به توضيحات فوق در زمان حادثه نقش بيمارستانها بسيار حساس بوده و بايد جايگاه خود را حفظ نموده و نقش خود را در مديريت بحران ايفاء نمايند. از اين رو سازماندهي و مديريت بيمارستانها به هنگام وقوع حوادث غيرمترقبه از اهميت فراواني برخوردار است.
پس وجود يك الگو و يا طرح مديريت بحران ضروري است كه در آن راه مقابله موثر با بحران و همچنين وجود طرح و برنامه اي براي آمادگي و اعمال واكنش مناسب در حوادث است كه آثار ناشي از آنرا بكاهد.

## Slide 20: اهداف: (تدوين طرح مديريت بحران)
فراهم نمودن سريع و موثر مراقبت هاي بهداشتي و درماني به منظور كاهش مرگ و مير و ناتواني هاي ناشي از حوادث غير مترقبه
ايجاد آمادگي در كاركنان و منابع سازماني براي عملكرد موثر در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه
درمان بيماريهاف كنترل تعداد بيماران، افزايش ظرفيت پذيرش
پشتيباني از مناطق آسيب ديده با خدمات متنوعي از قبيل مشاوره، دارودهي، تزريقات، وسايل پانسمان و وسايل پزشكي و ساير امكانات

## Slide 21: مديريت بحران در بيمارستانها
مرحله اول مرحله قبل از حادثه (مرحله پيشگيري)
مرحله دوم  مرحله زمان وقوع حادثه (مرحله واكنش)
مرحله سوم پايان وضعيت اضطراري (مرحله بازسازي)

## Slide 22: مرحله اول مرحله قبل از حادثه (مرحله پيشگيري)
1- تشكيل كميته حوادث و سوانح
2- تدوين دستورالعمل هاي ايمني
3- آموزش: آموزش كاركنان به وظايف محوله (كدبحران، نحوه تخليه بيماران، وسايل اطفاء حريق، نقشه بيمارستان، راههاي خروج)
4- طراحي سيستمهاي هشداردهنده و تهيه تجهيزات اطفاء حريق
5- پيش بيني برق اضطراري
6- استاندارد كردن سيستم تاسيسات (لوله كشي، دستگاههاي تهويه و ...)

## Slide 23
7- فراهم نمودن امكانات مربوط به ذخيره سازي آب، غذا، داروهاي اساسي
8- تهيه وسايل و تعيين فضاهايي براي ايجاد پناهگاه
9- تهيه نقشه جغرافيايي منطقه
10- پيش بيني امكانات هوائي و زميني براي امداد مصدومين و همچنين فشارهاي اطراف بيمارستان
11- تقويت سيستمهاي مخابراتي و ارتباطي
12- تقويت بخش اورژانس (از نقطه نظر منابع و تجهيزات، نيروي انساني و امثالهم و ..)
13- براي استحكام و مقاومت بيمارستان
14- انجام مانور دوره اي

## Slide 24: مرحله دوم  مرحله زمان وقوع حادثه (مرحله واكنش)
1- اعلان كد حادثه
2- اخطار كليه افراد
3- مطلع نمودن پليس و آتش نشاني و نيروهاي امداد
4- كنترل ترافيك داخل و اطراف بيمارستان
5- گردآوري و نصب اطلاعات
6- پشتيباني كليه عمليات امداد

## Slide 25: مرحله سوم پايان وضعيت اضطراري (مرحله بازسازي)
1- اعلام توسط مسئول تيم
2- بازسازي بخشها و خريد تجهيزات مورد نياز

## Slide 26: مديريت بحران
تعريف:
مديريت بحران داراي چهار ركن اصلي متشكل از
1) كاهش خسارات
2) آمادگي
3) واكنش
4) بازسازي و عادي سازي است
سيستم جامع مديريت بحران مخاطرات بالقوه و منابع موجود را ارزيابي كرده و طوري برنامه ريزي مي نمايد كه منابع موجود را با مخاطرات موازنه كند.

## Slide 27: وظايف مديران
برنامه ريزي
جلب مشاركت مردمي
سازماندهي
به كارگيري نيروي انساني
رهبري
نظارت

## Slide 28: چرخه مديريت بحران

## Slide 29: چند اصطلاح
نشان CE
نشان CE مخفف عبارت فرانسوي Communaate Europeane مي باشد كه برگردان آن به انگليسي عبارت Iuropean community استف نشان CE بيانگر آن است كه محصول مي تواند به طور قانوني در 18 كشور عضو منطقه اقتصادي اروپا تجارت شود (جامعه اروپا)

## Slide 30: نشان ISO
سازمان جهاني استاندارد International Standard Organization استاندارد ISO 9000 در زمينه ارائه محصولات تجهيزات پزشكي است و اين استاندارد بين المللي است كه در تمام نقاط دنيا داراي اعتبار است.

## Slide 31: در بند 1 اين استاندارد آمده است:
اين استاندارد بين المللي، از امات يك سيستم مديريت كيفيت را در مواردي مخصوص كه سازمان به اثبات توانائي خود در ارائه ابزارهاي پزشكي و خدمات مرتبط كه بطور مستمر خواسته هاي مشتري و الزمات قانوني و مقررات مربوط به ابزار پزشكي و خدمات مرتبط را برآورده مين مايد، نياز دارد.
كليه الزامات اين استاندارد و اختصاصي بوده و بوسيله تمامي سازمانهايي كه تجهيزات پزشكي توليد مي كند بدون توجه به نوع يا اندازه سازمان قابل بكارگيري مي باشند.

## Slide 32
در كشور ما سازمان هاي گواهي دهنده كه داراي مميزان با اعتبار بين المللي مي باشند وجود دارد كه مي تواند در ارزيابي و صدور گواهينامه هاي معتبر جهت تطابق با اين استاندارد عمل نمايند.
نمونه اي از يك شركت مميزي موفق – شركت
QS سوئيس
Quality Service

## Slide 33: FDA- سازمان نظارت بر غذا و دارو و تجهيزات پزشكي
ارگان رسمي نظارت بر مواد غذايي، دارو و تجهيزات در آمريكاست. تقريبا هيچ شركت و توليد كننده و توزيع كننده اي نمي تواند در خاك آمريكا فعاليت كند مگر اينكه گواهي نامه يا تائيديه FDA را دريافت نمايد.
U.S Food and Drug Administration
ISO 15189 اين استاندارد بين المللي تعيين كننده الزامات مورد نياز براي تضمين كيفيت آزمايشات و صلاحيت آزمايشگاه مخصوصا آزمايشگاه هاي پزشكي مي باشد.

## Slide 34
I.C.U
Intensive Care Unit
N.I.C.U
Neonate Intensive care Unit
Neo تازه Natal تولد Natal day  Birthday
C.C.U
Cardiac Care Unit
C.P.R
Cardiac Pulmonary Resuscitation