## Slide 1
<number>
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS
SAFETY is the number 1 value of the company!!! Louis Raspino, President & CEO
Prendan los Parlantes

## Slide 2
<number>
1
La mayoría de nosotros operamos vehículos automotores diariamente y casi nunca le prestamos atención a una de las partes mas vitales del vehiculo como lo son los neumáticos.
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 3
<number>
Desafortunadamente, muy pocos de nosotros cambiamos esta mala costumbre hasta que es demasiado tarde.
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 4
<number>
Sabias que los neumáticos caducan 4 años después de la fecha de fabricación y esta fecha esta estampada en un lado del neumático?
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 5
Es muy fácil averiguar cual es la fecha de caducidad de un neumático, si checas el lado del mismo encontraras un numero de 4 dígitos estampado, este indica la semana y el año en el cual fue fabricado, la fecha de caducidad será 4 años mas tarde.
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 6
<number>
Este numero indica que el neumático fue fabricado en la 7a. Semana del 2007 o lo que es lo mismo Febrero 2007, eso pondría la fecha de caducidad en Febrero del 2011
0 7 0 7
7a. Semana del año “ Febrero”
Año de fabricación 2007
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 7
<number>
Si utilizamos neumáticos caducados, es posible que estos revienten y el resultado puede ser un accidente muy grave incluso fatal, seria muy buena costumbre revisar nuestros neumáticos para verificar que no han pasado su fecha de caducidad.
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 8
<number>
Otro punto importante que se nos escapa muchas veces es el inflado de los neumáticos, la mayor parte de las gasolineras calibraran tus neumáticos a 28 PSI y si vas a salir a carretera, en muchos casos bajan la presión a 24-26 PSI Porque se van a “calentar en la carretera y la presión volverá a subir” NO LO PERMITAS
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 9
<number>
En un lado del neumático, encontraras también la máxima presión de inflado permitida para ese neumático en particular, algunos neumáticos tienen una máxima presión de 32 PSI otros están diseñados para 44 PSI y algunos inclusive para 50 PSI. Checa tus neumáticos para ver cual es la máxima presión para tus neumáticos, es una costumbre aceptable el tener tus neumáticos unas cuantas libras por debajo de la presión máxima pero no por mucho.
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 10
<number>
MAX PRESS ACCEPTABLE
32 PSI 28 PSI
44 PSI 35 PSI
50 PSI 44 PSI
Diferentes neumáticos están diseñados para diferentes presiones, podrás encontrar la máxima presión de inflado de tus neumáticos en un numero pequeño pegado al rin en un lado del neumático, nunca excedas esta presión.
(44 psi) MAX PRESS
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 11
<number>
A menor presión se incrementa la temperatura del neumático, fotografías infrarrojas de neumáticos probados a alta velocidad, el calor que produce daños se incrementa al caer la presión
Basado en Neumáticos tamaño P235/75/R15
PELIGRO!!
El calor excesivo daña los neumáticos
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 12
<number>
Otro punto importante a considerar es la carga que le ponemos a nuestros neumáticos, muchas veces sobrecargamos nuestros vehículos sin ponerle mucha atención al esfuerzo que esto representa para nuestros neumáticos, el exceder la capacidad máxima de carga en un neumático puede resultar en la falla del mismo y podría causar un accidente
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 13
<number>
Máxima Capacidad de Carga por Neumático
La tabla adjunta muestra el índice de carga y la máxima capacidad de carga por neumático en libras y kilogramos.
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 14
<number>
Load index 109 maximum load capacity 2271 lbs 1030 kg.
Índice de Carga 109 máxima capacidad de carga 2271 lbs. 1030 kg.
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 15
<number>
El rango de velocidad para el cual un neumático esta diseñado es indicado por una letra junto al índice de carga, la tabla adjunta muestra los rangos de velocidad en Km / h y MPH
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 16
<number>
Muchos de nosotros hemos comprado neumáticos en el pasado y, cuando nos preguntan de que tamaño, simplemente lo leemos del neumático viejo y se lo damos a la persona de la llantera pero, que significan estos números?
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 17
<number>
P 265 / 60 R 18
Neumático para vehiculo de pasajeros
Ancho del neumático en milímetros
Radial Tire
Neumático Radial
Relación de la altura con el ancho del neumático 60% del ancho en este caso
18 Inch Wheel
Rin de 18 Pulgadas
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 18
<number>
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA / TEMPERATURE RESISTANCE
Las letras indicaran la resistencia de un neumático al calor. Estas se clasifican del mas alto al mas bajo como A, B o C
Simbolo Symbol | Area
A | Hot area Area Caliente
B | Normal Area Area Normal
C | Cold Area Area Fria
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 19
<number>
TRACTION / TRACCION
La tracción es la capacidad de un neumático para detenerse en pavimento mojado. Un neumático de mayor grado debería permitirte detener tu vehiculo en una calle mojada en una distancia mas corta que un neumático de menor grado. La tracción esta clasificada del mas alto al mas bajo como “AA”,”A”, “B” y “C”
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 20
<number>
TREADWEAR / DESGASTE
Este numero te indica el ritmo al cual el neumático se desgasta, mientras mas alto el grado, mas tiempo le tomara al neumático desgastarse. Por consiguiente, un neumático de grado 400 debería durar el doble de lo que duraría uno de grado 200
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 21
<number>
LO QUE DEBEMOS SABER SOBRE LOS NEUMATICOS
Fecha de fabricación
Máxima presión de inflado
Tracción
Desgaste
Máxima capacidad de carga x neumático
Rango de velocidad
Resistencia a la temperatura
Tamaño del neumático
TIRE SAFETY
SEGURIDAD DE NEUMATICOS

## Slide 22
Circula esto dentro de tus amigos, puede ser muy útil y además evitar accidentes del transito.
Que tengas un buen día.